附件1

江西省雷电防护装置检测质量考核资料检查评分表

被考核单位:                                    考核项目及单体：                               考核时间：

| 考核内容 | 总分 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、严重不合格的情形 |
| 1、拒绝考核或不配合考核 | / |  |  |
| 2、超资质开展检测活动 | / |  |  |
| 3、检测人员不足两人，或检测人员非该检测机构员工（未在检测机构购买社保的人员），或检测人员未通过雷电防护装置检测能力（水平）测试 | / |  |  |
| 4、伪造技术负责人或者授权签字人签字的 | / |  |  |
| 5、伪造检测记录，或出具虚假检测报告的 | / |  |  |
| 6、引用的标准明显不适用被检项目的 | / |  |  |
| 7、应用标准中的强制条文执行不合格 | / |  |  |
| 8、测量值偏离要求值一倍以上，且影响结论的 | / |  |  |
| 9、爆炸火灾危险环境中标识要求严格的条文执行不合格 | / |  |  |
| 10、检测综合结论判定错误或单体技术评定错误的 | / |  |  |
| 11、建筑物防雷分类、电子信息系统雷电防护等级结果判定错误的或应当判定而未判定防雷分类的 | / |  |  |
| 备注： 1.授权签字人”是指经过雷电防护装置检测机构的授权，并通过资质认定部门考核合格，具有代表检测机构签批雷电防护装置检测报告能力的人员。 2.出现下列情况之一的，判定“伪造检测记录，或出具虚假检测报告”： 无原始记录或未经检测就出具检测报告的； 现场没有的防雷装置而有检测数据的； 报告中记录的设备型号与实际不符的； 原始记录与检测报告内容严重不符的； 检测报告内容与被检装置严重不符的。 |
| 二、综合性检查（35分） |
| 12、缺防雷装置平面示意图的，扣5分；平面图要素每缺或错误1项，扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 13、未规范使用江西省气象主管机构监制的检测报告，扣3分；原始记录要素不能覆盖检测报告的，扣3分。 | 3 |  |  |
| 14、检测报告数据与原始记录表不对应的，每发现1处扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 15、单位、符号错误或修改不规范的，每发现1处扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 16、数据修约错误，每处发现1处扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 17、封面、总表中的信息以及单体（机房）名称、检测日期、天气情况等每漏填、错填扣1分，扣完为止。总表中检测结论与单体技术评定结果不一致的，扣2分。 | 2 |  |  |
| 18、被检项目的检测设备漏填的，每缺1台扣2分，扣完为止；仪器设备名称、出厂编号、检定有效期等信息不全的，每处扣1分，扣完为止；检测设备未检定或超出检定有效期的，扣5分。 | 5 |  |  |
| 19、检测人员、校核人员签名漏签、代签的，扣4分。 | 4 |  |  |
| 20、技术评定结论中标准名称及编号错误的，扣3分；文字和表述错误的，扣2分。 | 5 |  |  |
| 三、防雷分类（5分） |
| 21、建筑物雷电防护装置检测表：长、宽、高、使用性质等基本信息，填写不全或错误的，每发现1处扣1分，扣完为止；应计算而未计算年预计雷击次数或计算有误的（不含影响防雷分类结果的），扣2分； | 5 5 |  |  |
| 22、电子信息系统雷电防护装置检测表：机房楼层/建筑物总层数、雷电防护分区、系统名称，填写不全或错误的，每发现1处扣1分，扣完为止；建筑物防直击雷情况填写不全或错误的，扣2分。 |  |  |  |
| 23、易燃易爆场所雷电防护装置检测表：建筑物的基本情况（名称、存储爆炸和易燃物质情况、长×宽×高）、罐体的基本情况（存储爆炸和易燃物质情况、数量、地上/地下）填写不全或错误的，每发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 备注：21～23条根据被建项目的使用性质选择其中一条打分。 |
| 四、接闪器（15分） |
| 24、建筑物雷电防护装置检测表：接闪器要素漏填或填写错误的，每发现1处扣1分，扣完为止；对检测对象有安全影响的接闪器漏测的，扣5分；接闪杆（线）保护范围计算错误（含未计算）或未绘制保护范围图的，扣3分；接闪杆（线）保护范围图信息不全的，扣1分。 | 15 |  |  |
| 25、电子信息系统雷电防护装置检测表：室外电子设备防雷检测要素漏填或填写错误的，每发现1处扣1分，扣完为止；接闪杆（线）保护范围计算错误（含未计算）或未绘制保护范围图的，扣3分；接闪杆（线）保护范围图信息不全的，扣1分。 |  |  |  |
| 26、易燃易爆场所雷电防护装置检测表：建筑物及罐体的接闪器要素漏填或填写错误的，每发现1处扣1分，扣完为止；安全距离错误的，扣2分；接闪杆（线）保护范围计算错误（含未计算）或未绘制保护范围图的，扣3分；接闪杆（线）保护范围图信息不全的，扣1分。 |  |  |  |
| 备注：24-26条根据被建项目的使用性质选择其中一条打分。 |
| 五、引下线（5分） |
| 27、要素漏填或填写错误的，每发现1处扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 备注： 27条只针对建筑物雷电防护装置检测表和易燃易爆场所雷电防护装置检测表。 |
| 六、接地装置（10分） |
| 28、要素漏填或填写错误的，每发现1处扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 29、接地电阻（或过渡电阻）测试表：填写错误或漏测的，每个检测点扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 七、屏蔽及布线（5分） |
| 30、电子信息系统雷电防护装置检测表： 要素漏填或填写错误的，每发现1处扣1分，扣完为止 | 5 |  |  |
| 备注： 30条只针对电子信息系统雷电防护装置检测表。 |
| 八、等电位连接（15）分 |
| 31、建筑物雷电防护装置检测表：检测项目2（屋顶金属构件、设备、管线等电位），检测项目4（防侧击雷），检测项目6（室内设备、管线与防雷装置等电位连接）漏填或填写错误的，每发现1处扣1分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 32、电子信息系统雷电防护装置检测表：检测项目3（机房等电位与接地）漏填或填写错误的，每发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 33、易燃易爆场所雷电防护装置检测表：检测项目3（金属构件、管道、门窗、设备防闪电感应接地）、检测项目4（法兰、弯头、阀门跨接）、检测项目5（室外线路、管道敷设及跨接）漏填或填写错误的，每发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 备注：31-33条根据被建项目的使用性质选择其中一条打分。 |
| 九、电涌保护器（15分） |
| 34、电子信息系统雷电防护装置检测表：检测项目2（供电电源）漏填或填写错误的，每发现1处扣1分。 | 15 |  |  |
| 35、电源线路SPD：检查要素（级别、安装位置、型号、Uc、In/Iimp、Up、状态显示器、过电流保护等）漏填或填写错误的，每发现1处扣1分，扣完为止；检测要素（过渡电阻、U1mA、Iie、连线长度、连线材料规格）漏填或填写错误的，每发现1处扣2分，扣完为止；每漏检1组SPD，扣5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 36信号线路SPD：检查要素（安装位置及线路、产品型号、Uc、In/Iimp、UOC、Up、插入损耗等）漏填或填写错误的，每发现1处扣1分，扣完为止；检测要素（连线长度、连线材料规格、过渡电阻、绝缘电阻）漏填或填写错误的，每发现1处扣2分，扣完为止；每漏检1个SPD，扣5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 备注：因漏检扣分的，不再扣除该SPD的其他检查和检测要素分。 |
| 总合计 |  |  |  |
| 百分率=（总分合计-扣分合计）/总分合计×100％ |  |
| 说明： 本表根据江西省下发的建筑物、电子信息系统、易燃易爆场所三类雷电防护装置检测报告的检测项目进行设计，每类设计总分100分。 未委托的大项（是否委托，以检测合同为依据）不计入总分，最终得分以百分率计分。 2、同一事项不重复扣分，按最高扣分标准计分。 3、评分同时依据检测原始记录和检测报告。 |

考核人员签字：                                                                           被考核机构代表签字：